Monta tu Athlon64

Introducción

Los procesadores AMD siempre han tenido fama de ser difíciles de instalar dado a su delicado core, e incluso a casi todos los que montan procesadores habitualmente les ha sucedido de romper uno o quemarlo por mal montaje del disipador. Athlon 64 Con la introducción del nuevo Athlon64 AMD ha aprendido de los errores y le ha puesto encima del core un IHS (Integrated Heat Spreader), muy similar al usado por los Pentium4, con lo que se consiguen 2 cosas: mejor disipación del calor y mayor protección del core al instalar el disipador. También ha cambiado el sistema de sujeción del procesador, pero esto ya lo explicamos en las siguientes páginas. Patillas del procesador y Socket 754 Insertar el chip es fácil. Se levanta la palanquita metálica y se deja caer suavemente el chip encima del socket, se hace una ligera presión y se baja la palanquita. El único detalle a tener en cuenta es que el chip sólo entra de una manera posible. Si observáis el procesador veréis que en una esquina tiene una marca (triángulo relleno), pues bien, debe encajar con la parte del socket donde también está este triángulo pequeño. Placa para el procesador Aquí os mostramos la placa que hemos utilizado para el artículo de montaje, la K8T Neo de MSI, de la cual veréis un artículo en las próximas semanas.

Monta tu Athlon64

El material

Veamos el material necesario para montar el nuevo sistema de sujeción: 1. Conjunto disipador-ventilador 2. Tornillos 3. Chapa metálica con aislante 4. Cuadro de anclaje Caja del cooler El disipador que hemos recibido es del fabricante AVC (Asia Vital Components), concretamente el modelo AVCZ7UB301. Conjunto del paquete Este es el material necesario al completo. El conjunto disipador/ventilador y una bolsa con la chapa metálica inferior, los tornillos necesarios y el cuadro de anclaje superior. Esto es necesario porque este sistema efectúa una presión de 34Kg/m2 y sin la base metálica doblaríamos la placa base con riesgo de romperla. Disipador empaquetado Base de anclaje El disipador viene con un precinto que sujeta el cable de alimentación y la base metálica posee una parte superior adhesiva con su protector.

Monta tu Athlon64

Preparando el anclaje

Veamos como se monta el sistema de sujeción. En esta página solo usaremos los siguientes componentes: base metálica, tornillos y el cuadro de anclaje superior. Conjunto de la base y el anclaje Primero le damos la vuelta a la placa base y localizamos la zona donde pondremos la base metálica. Esta es simétrica y no importa si la ponemos al revés (orientación), lo que importa es no ponerlo por la cara equivocada. La parte adhesiva es la que tiene el aislante y es la que debe tocar la placa. Quitando la protección de la pegatina de la base Quitamos la protección de la pegatina y encajamos la base a la altura de los agujeros para los tornillos que insertaremos posteriormente por el otro lado de la placa, apretando la base un poco para que se enganche. Base instalada Ya podemos darle la vuelta a la placa en estos momentos para proceder a montar el anclaje superior. Observando los soportes y colocando los los tornillos de sujeción El cuadro de anclaje también es simétrico y tan solo debemos localizar los agujeros para los tornillos y encajar esta pieza. Luego atornillamos los dos lados y ya lo tenemos listo.

El disipador que nos han mandado con el procesador está fabricado por AVC, concretamente el modelo se llama AVCZ7UB301.

Imágenes laterales del disipador

El disipador posee un clip de enganche en ambos lados, como podéis comprobar en las imagenes anteriores y en uno de ellos posee además el "brazo" de sujeción que es el que aplica la presión sobre el procesador.

Más detalles del disipador

En la base del disipador posee una base de 5mm de cobre con pasta térmica ya aplicada.

La base del disipador

Ya tenemos la base y el módulo de sujeción superior instalado y atornillado, ahora tan solo nos queda ver como se engancha el disipador.

Sujeción lateral

Según el manual de la placa K8T Neo el lado que tiene el brazo que hace la presión va en el lado exterior de la placa base, que es tal cual lo veis en las fotografías de esta página, pero más tarde nos dimos cuenta que el anclaje puede ir al otro lado con lo que se puede hacer mejor la presión en él tanto para engancharlo como para quitarlo.

Sujeción lateral a presión

Primero enganchamos los clips a ambos lados, primero el extremo que posee el brazo y luego el otro que tiene un resorte para poder ejercer la presión con un destornillador, aunque el diseño es suficientemente bueno como para hacerlo sin destornillador e incluso en orden inverso.

Ventilador sujetado

Entonces giramos el brazo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se enganche con una pestaña de la base de plástico.

Presionando la pestaña

Nos daremos cuenta que la firmeza del sistema es impecable, no se mueve ni un milímetro e incluso podemos levantar la placa sin problemas cogiendo el disipador.

Instalación completa

Lo que no nos ha terminado de gustar es en el momento de desenganchar el brazo de la pestaña, ya que hay que hacer presión hacia abajo y a la vez lateral porque no sale por si solo. Pero esto seguramente cambiará según el modelo de disipador que compremos con nuestro sistema, ya que cada fabricante puede variar su sistema de presión.

Monta tu Athlon64

Conclusiones

Después de muchos procesadores rotos y quemados por la dificultad de su instalación, por fin el fabricante AMD se ha decidido a poner remedio y ha aprendido de su competidor para diseñar un sistema de sujeción bien hecho y sencillo, además de añadir un IHS (Integrated Heat Spreader) a sus nuevo procesadores de 64 bits. El montaje de la base metálica inferior y del cuadro de anclaje superior es facilísimo y muy difícil de hacerlo mal. Lo mismo podemos decir del anclaje del disipador, es sencillo aunque puedes ponerlo de dos formas, con el brazo al lado que tendremos la fuente de alimentación o al del chipset. Yo recomiendo personalmente montarlo con el brazo hacia el chipset ya que al revés es difícil de sacar luego con el equipo montado. Así que se puede felicitar a AMD por un cambio bien hecho y animar a los fabricantes de disipadores para estos procesadores a que mejoren el brazo de sujeción para que sea más sencillo de quitar, ya que ponerlo es cosa de niños :)